招 标 文 件

招标编号：ACTC-2018-001

招标名称：高频恒电位X射线系统

中国建材检验认证集团安徽有限公司

二〇一八年十月十六日

第一部分  投标邀请

中国建材检验认证集团安徽有限公司因检测业务需要，需采购高频恒电位X射线系统。现就高频恒电位X射线系统的技术指标与有关服务进行公开招标，欢迎具有本采购项目生产供应能力和法人资格的供应商参加本次采购活动。

- 项目名称：高频恒电位X射线系统

- 技术参数：详见附件一《技术附件》

- 送达投标文件截止时间：2018年11月19日17：00

- 送达投标文件地点：中国建材检验认证集团安徽有限公司

- 开标时间：2018年11月19日

- 招标结果：由中国建材检验认证集团安徽有限公司以电话或E-mail形式通知各投标方

- 联系方式：

地址：安徽省合肥市包河区望江东路60号合肥水泥研究设计院办公楼725室

电话：0551-63439292

传真：0551-63439292

邮箱：coonsu@163.com

邮编：230000

联系人：陶宗硕

如在投标过程中有相关技术方面的问题，请联系陶宗硕

联系电话：0551-63439292

第二部分  投标人须知

- 说明

- 投标人基本资质要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的售后服务和专业技术能力；

（4）符合公司合格供应商要求。

2、我公司将招标相关信息发布在中国建材检验认证集团股份有限公司网站（www.ctc.ac.cn）和中国建材检验认证集团安徽有限公司网站（www.ahctc.ac.cn）上，有意投标的供应商请与相关人员联系。

3、交货要求

交货周期：3个月

4、付款方式：30%为预付款，验收合格后确保设备无质量问题，15个工作日内支付60%货款，剩余10%余款为质量保证金，在质保期结束后15个工作日内，将10%余款付清。

5、有下列情况之一的，应予废标

（1）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（2）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（3）投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未按规定代表人或其授权代表签字或盖章的，或有授权代表签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（4）未响应招标文件的实质性要求和条件；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

二、招标文件

投标人应认真阅读招标文件所有的事项。如投标人没有按照招标文件要求提交恰当资料，或者投标文件没有对招标文件的各方面做出实质性响应，该投标文件可能导致投标被拒绝。

  - 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行参数修改的投标人，均应以书面形式通知中国建材检验认证集团安徽有限公司。中国建材检验认证集团安徽有限公司对在投标截止期1个工作日以前收到的澄清要求将以书面方式传真或E-mail送达。

  - 招标文件的修改

在投标截止期1个工作日前，中国建材检验认证集团安徽有限公司可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。修改后的招标文件应以书面形式或电子邮件的方式通知所有获得招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到更改通知后，应立即向中国建材检验认证集团安徽有限公司回函确认。

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，中国建材检验认证集团安徽有限公司有权决定是否延长投标截止期。

三、投标文件的编制

1、  投标范围及投标文件中计量单位的使用

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2、  投标内容填写说明

1）投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的资料及数据，将导致投标被拒绝。

2）所有投标均以人民币投标。应包括：运输费、税费、计量检定费、安装调试费、培训费和设备运行必需的相关配件等一切费用，如有不同之处，请做相关说明。

3）投标人应准备投标文件正本1份和副本4份（A4幅面），每份投标文件需清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

4）投标文件中应附带法定代表人授权书。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。

5）任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

6）投标方编制投标文件可参考附件二《投标文件》格式进行编制。

四、投标文件的递交

1、  投标文件的密封和标记

送达投标文件时，信封上均应：

- 标明项目名称

- 在信封的封装处加盖投标人公章

- 信封上还应写明投标人名称和地址。

2、  投标截止期

1）  投标人应在邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交至中国建材检验认证集团安徽有限公司。

2） 如中国建材检验认证集团安徽有限公司因特殊原因延长招标文件的投标截止期，投标人受投标截止期制约的时间延长至最新的截止期。

3）中国建材检验认证集团安徽有限公司有权拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

五、招标评审

1、  评标小组

中国建材检验认证集团安徽有限公司将根据招标产品和服务的特点组建评标小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估。

2、  投标文件的澄清

在评审期间，招标小组有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在招标小组规定的时间内以书面方式进行。

澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

3、  评审及保密

送达投标文件之后，直到确定成交供应商，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关人员透露。

六、确定中标单位

评标小组将根据递交的投标文件和其他相关资料，对投标人的品牌知名度及外观、厂家直销或有无代理授权、投标仪器设备之间性能优劣、投标方在从事同类项目实施的有关业绩、优惠条件、售后服务和承诺等进行打分。同一型号的设备在相同配置和服务承诺的情况下原则上实行最低价中标。

确定成交供应商后，中国建材检验认证集团安徽有限公司将以书面或电话方式通知各投标方。

附件一：招标内容

| 高频恒电位X射线系统 |
| --- |
| 1 | 项目名称 | 高频恒电位X射线系统 |
| 2 | 项目说明 | 建设铅当量检测试验室，开展铅衣、铅帽、硫酸钡防辐射砂浆、硫酸钡防辐射板等铅当量测试。 |
| 3 | 技术指标 | 1.工作条件： 1.1电源：220V，50 Hz； 1.2工作环境温度：-10～40℃； 1.3工作环境湿度：25～90%； 2.主要技术参数 带*的为关键技术指标，无法满足该指标的投标文件，将被废标。 带#的为重要技术指标，无法满足该指标的投标文件，每项将被扣除3~5分。 2.1管电压 *电压范围： （5-160）kV #精度：不大于设定值的±1% *重复性：在恒温下，不大于最高kV值的±0.01kV 高压波动： 不大于5V/mA，（10m高压电缆） 温度漂移： 不大于80ppm/℃于设定值 #高压发生器工作频率：不小于40kHz高频技术，油绝缘 2.2管电流 *电流范围： 0-30mA *精度： 恒温下, 不大于设定值的±0.2% *重复精度： 恒温下不大于±2μA 温度漂移：不大于50ppm/℃于设定值 2.3 曝光定时器 调整步距：不大于1秒 *实时检验时: 可设无限长位置 2.4控制单元 计算机控制 2.5 X射线管 类型：向金属陶瓷X射线管 焦点尺寸： 双焦点1.0/5.5mm 最大功率： 3kW *靶材质： 钨 辐射泄露： <10.0msv/h 2.6高压电缆 1条160kV高压电缆，长度10米 2.7安全特性 系统所有部件防尘防水，防护等级满足IP54标准 24V安全回路 230V安全回路 自动化系统安全回路（24V） 高压发生器原线圈互锁 安全回路X射线警报灯监视 *监察门锁电路 监察冷却液控制电路 连续自检及自动关机，附故障显示 高压发生器自动剩余放电，并维持灯丝缓慢冷却 3配置要求： 3.1高压发生器 1台 3.2高压电缆套件 1套 3.3 X射线管1套 3.4冷却系统1套 |
| 4 | 业绩要求 | 近3年（2015年至今）至少提供一个计量院的供货合同。 |
| 5 | 备注 |  |

附件二

正 本

投 标 文 件

招标单位：中国建材检验认证集团安徽有限公司

招标项目：高频恒电位X射线系统

招标编号：ACTC-2018-001

投标单位：

投标时间：××××年×月×日

1、预购仪器设备分项报价表

| 主 机 |
| --- |
| 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| 配 件 |

2、预购仪器设备说明一览表

| 设备名称 | 型号规格 | 主要功能 | 数量 | 装运港 | 目的港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、仪器设备生产厂家简介

4、预购仪器设备技术协议书

①设备介绍

②设备资料（说明书、装箱单、合格证等）

③技术指标、验收条件和方法（技术指标满足招标文件的要求）

④综合进度

收到预付款×个工作日内到货，货到买方后，买方×个工作日内通知卖方，卖方在收到通知后×个工作日内到达买方实验室进行安装调试，调试工作在×个工作日内完成。

⑤设备检查及其标准

卖方应提供出厂检验报告，仪器运行符合      标准。

⑥售后服务及培训

⑦安装规划（环境条件）

5、业绩证明

6、资质证明文件

7、法定代表人授权书